____________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П ____________________

Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи на заточувальному верстаті (електроточилі)

І. Загальні положення

1.1. До роботи на заточувальному верстаті допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють у межах навчальної програми. .

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Небезпечність у роботі:

- пошкодження очей;

-  захоплення одягу, волосся рухомими, незакритими деталями верстата;

- пошкодження обличчя, тіла, внаслідок вилітання осколків абразиву або інструменту.

1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену   учителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягніть спецодяг, застебніть всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте. надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті: захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захисного екрана.

2.3. Переконайтесь, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.

2.4. Перевірте справність захисного заземлення, занулення верстата.

2.5. Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга, перевірте верстат на холостому ходу .

2.6. Перед початком роботи одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час заточування інструменту надійно утримуйте його руками, плавно підводьте до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.

3.2. Не нахиляйтесь до заточувального інструменту для спостереження за ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначайте за іскрою. Якість заточування визначайте після того, як інструмент відокремлено від круга і виведено у безпечну зону.

3.3. Не виконуйте заточування на несправному крузі.

3.4. Не стійте у напрямі площини обертання абразивного круга.

3.5. Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.

3.6. Не визначайте на дотик гостроти і рівності заточених інструментів.

3.7. Не кладіть на корпус верстата заточувального інструменту, шаблонів та інших предметів.

3.8. Якщо треба відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть верстат і після зупинки круга зметіть пил з верстата за допомогою щітки.

4.2. Приведіть себе та індивідуальні засоби захисту у порядок.

4.3. Здайте верстат учителеві.

4.4. Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні.

5. Вимоги безпеки. аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього  учителя.

5.2. У випадку травм, пожежі негайно повідомте учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П   _____________________

(Підпис)

#### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час ручної обробки деревини

І. Загальні положення

1.1. До роботи під час ручної обробки деревини допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи. Ці знання закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. Небезпечність у роботі :

- пошкодження рук, тіла під час роботи несправним інструментом;

- пошкодження рук, тіла при запилюванні без застосування пристроїв.

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність інвентаря (щітки, совка), справність верстака (затискні коробки, упор для пиляння, затичні клини, пристрої для креслення).

2.3. Розкладіть на верстаку інструменти індивідуального користування у порядку, встановленому учителем. Все зайве приберіть.

2.4. Без дозволу учителя до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Надійно закріпіть матеріал, що обробляється, (деревину) у затискачах верстака.

3.2. Користуйтесь тільки справним, добре налагодженим і наточеним інструментом. Використовуйте інструменти тільки за призначенням.

3.3. Працюйте лучковою пилкою тільки після того, як переконаєтесь, Що полотно добре розведене і надійно закріплене; тятива забезпечує необхідний його натяг.

3.4. Працюйте справним стругальним інструментом. Розщеплені частини стругів негайно замінюйте. Ручки інструментів повинні бути зручними Для роботи.

3.5. Технологічні операції (пиляння, обтісування, довбання, свердління, з'єднування деталей) виконуйте на верстаку у відповідних місцях, використовуючи пристрої, підпори, підкладні дошки.

3.6. Прибирайте стружку, відходи. Своєчасно повертайте учителеві інструмент загального користування .

3.7. Не відволікайтесь під час роботи, стежте за правильністю прийомів.

3.8. Готуйте і підігрівайте клей тільки під наглядом учителя в ізольовану від майстерні і добре вентильованому приміщенні.

3.9. Не користуйтесь у майстерні відкритим вогнем та електронагрівником.

3.10. Під час запилювання використовуйте напрямляч для опори полотна інструмента.

3.11. Очищайте струги (рубанок, фуганок) від стружок дерев'яними клинами.

3.12. У випадку псування інструменту під час роботи негайно замініть його.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте учителеві.

4.2. Перевірте стан інструментів і поскладайте їх.

4.3. Приберіть робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку і не змітайте її рукою.

4.4. Перевірте наявність та справність всіх деталей верстака.

4.5. Приведіть себе у порядок.

4.6. Виходьте з майстерні тільки з дозволу учителя.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5.1. У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть роботу і повідомте про це вчителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

_________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П   _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

при виконанні слюсарних робіт

### І. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. При виконанні слюсарних робіт необхідно: дотримуватися технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті робоче місце.

1.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог:

- працюйте на справному устаткуванні, справними інструментами;

- при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки;

- не користуйтесь відкритим вогнем ;

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

1.5. Вчитель має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для учнів, які його оточують.

1.6. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відповідальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи;

2.3. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

2.4. При роботі на заточному верстаті дотримуйтесь таких вимог:

- при заточуванні інструменту на заточному крузі обов'язково користуйтесь захисними окулярами, якщо на верстаті немає захисного екрана;

- перш ніж заточувати інструмент, перевірте, чи правильно встановлена губка, підведіть її як можна ближче до круга (на 2-3 мм).

2.5. При роботі на свердлильному верстаті:

- міцно закріплюйте у лещатах стола оброблювані деталі;

- перед свердлінням деталі зніміть рукавиці.

2.6. При роботі зубилом одягніть захисні окуляри.

2.7. Перед ремонтом трубопроводів (води, пари) відключіть їх, зніміть тиск та встановіть заглушки з боку підведення води, пари. На запірному пристрої вивісьте табличку з надписом "Не відкривати! Працюють люди!"

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. При роботі на лещатах опускайте важіль плавно. При закріпленні деталі в лещатах затискуйте її без особливих зусиль.

3.2. При різанні металу ручними і приводними ножівками міцно закріплюйте ножівкове полотно.

3.3. При роботі на заточувальному верстаті:

- не доторкайтеся до свердла до повної його зупинки;

-  стружку не здувайте ротом, не прибирайте голими руками, а користуйтесь для цього щіткою, гачком.

3.5. При роботі гаєчним ключем підбирайте його за розміром гайок.

3.6. При роботі з довгомірними предметами (трубами, дошками, кутниками та ін.) стежте, щоб їх кінці не зачіпали устаткування, електроапаратури, людей.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце, прибрати у відповідне місце деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Очистити від бруду, промийте, змажте і приберіть у відведене місце інструмент і пристосування.

4.3. Про всі помічені недоліки у роботі устаткування повідомте безпосереднього керівника.

4.4. Вимити руки і обличчя з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі:

- вимкніть устаткування, вентиляцію;

- сповістіть про пожежу охорону за тел. 01 та адміністрацію.

5.2.  При загорянні електропроводів вимкніть рубильник. Електропроводи, які знаходяться під напругою, гасіть піском, порошковим або кислотним вогнегасником. Не можна їх гасити водою.

5.3. Уміти надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П   _____________________

(Підпис)

##### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

при виконанні столярних робіт

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До столярних робіт допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень зобов'язаний:

- виконувати правила  поведінки в майстерні;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

- матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте у порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.2. Забороняється:

- залишати ріжучий інструмент лезом догори підчас перерви у роботі;

- розпилювати матеріал на коліні;

- ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.3. Вимоги безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

3.3.1. При роботі стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід

звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.

3.3.2. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше 60 см.

3.3.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.3.4. При свердлінні електродриллю отворів у дерев'яних конструкціях стежте за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору.

3.3.5. При застосуванні електрорубанка слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежте, щоб ножі не забивались стружкою, періодично зачищайте їх.

3.3.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності огороджувального кожуха абразивного круга, і захисного екрана.

3.4. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забруднений матеріал, подавати оброблюваний матеріал ривками;

- складати оброблювані деталі на столі верстата чи огорожі;

- знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

- гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

- залишати без нагляду не вимкнені з електромережі верстати, інструмент;

- чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електромережі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми чи появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу та повідомити про це вчителя

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

____________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П  _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи на токарному верстаті по дереву

І. Загальні положення

1.1.  До роботи на токарному верстаті допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи. Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Небезпечність у роботі:

- пошкодження очей стружкою що відлітає;

- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей;

- доторкання до деталі, яка обробляється;

- неправильне поводження із різцем;

- осколки погано склеєної деревини.

1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену учителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з

корпусом верстата.

2.4. Приберіть з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть у встановлені місця.

2.5. Перевірте, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на верстаті.

2.6 Установіть підручник із зазором 2-3 мм-від деталі, що обробляється, і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7. Перевірте справність різального інструменту і правильність його заточки.

2.8. Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Підводьте різець до заготовки тільки після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.

3.2. Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску.

3.3. Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної детальне допускайте збільшення зазору.

3.4. Щоб уникнути травм під час роботи:

- не нахиляйте голову близько до верстата;

- не приймайте і не передавайте предметів через верстат, що працює;

- не заміряйте деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупиніть верстат. Покладіть у відведені місця інструменти .

4.2. Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку, не змітайте її руками.

4.3. Здайте верстат керівнику, учителеві.

4.4. Приведіть себе у порядок.

4.5. Виходьте з майстерні тільки з дозволу учителя.

5. Вимоги безпеки е аварійних ситуаціях

5.1.  При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте  учителя; без його дозволу до роботи не приступайте.

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомте учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _______________

(підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи на токарному верстаті по металу

І. Загальні положення

1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються учні, що пройшли  відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частими устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки під час роботи на токарному верстаті можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- неміцного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема, - заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену учителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів, з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.3. Розмістіть заготовки та інструменти в певному порядку на приставній тумбочці або спеціальному пристрої.

2.4. Міцно закріпіть різець і деталь, яку обробляєте, вийміть ключ з патрона і покладіть у встановлене місце.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу  та справність пускового механізму.

2.6. Перед початком роботи одягніть захисні окуляри.

2.7. При виявленні несправностей повідомте про них безпосереднього керівника, без його дозволу до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.  Плавно підводьте різець до деталі, яку обробляєте, не допустіть збільшення перерізу стружки.

3.2. Зачищайте деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленою до жорсткої оправи.

3.3. Під час роботи з центрами, перевірте, чи надійно закріплено задню бабку, стежте, щоб отвір у заготовці був правильним.

3.4. Користуйтесь ключами, що відповідають гайкам і головкам гвинтів.

3.5. Стержень, який обробляєте, вибирайте такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата.

3.6. Під час роботи забороняється:

- нахиляти голову близько до патрона, до різального інструменту;

- передавати і приймати предмети через обертові частини верстата;

- спиратися і класти лікті на верстат;

- вимірювати деталі, які обробляєте змащувати їх, чистити і прибирати стружку з верстата до його повної зупинки;

- охолоджувати різальний інструмент або деталь, що обробляється, за допомогою ганчірки;

- допускати вихід з-під різця довгої стружки;

- зупиняти верстат, гальмувати патрон рукою;

- підтримувати або ловити рукою відрізану деталь;

- відходити від верстата, не вимкнувши його.

3.7. Перед вимиканням верстата відведіть різець від деталі, що обробляється.

3.8. У випадку вимкнення струму в мережі негайно вимкніть станок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відведіть супорт і вимкніть електродвигун.

4.2. Приберіть стружку з верстата за допомогою щітки, а з пазів тканини - гачком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте рукою.

4.3. Протріть і змастіть верстат. Приведіть у порядок інструмент та індивідуальні засоби захисту.

4.4. Здайте верстат керівнику роботи, учителеві.

4.5. Виходьте з майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього   учителя.

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П  _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

при виконанні робіт на деревообробному обладнанні

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи на деревообробному обладнанні допускаються учні, які пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов інструктаж і на яку видано, завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. Дотримуйтесь правил поведінки для учнів у майстернях.

1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних та шкідливих факторів, стосовно до яких необхідно дотримуватися правил безпеки:

- рухомі частини обладнання, рух повітря, можливість появи електричної напруги на не струмопровідних частинах обладнання, гострі кути, задирки на обладнанні та матеріалі.

1.5. З метою запобігання пожежі, травм необхідно:

- утримувати в чистоті обладнання та приміщення,

- дотримуватись технологічної дисципліни,

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів,

- працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки,

- не користуйтесь відкритим вікном,

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Уважно огляньте робоче місце, приберіть усі зайві предмети. Робочий інструмент, пристосування і матеріал розташуйте у зручному і безпечному для користування порядку, перевірите справність інструменту.

2.3. Необхідно перевірити:

- наявність і справність захисних огороджень і пристосувань,

- надійність кріплення заземлюючих дротів, справність ріжучого інструменту.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи верстатів забороняється загромаджувати матеріалом основні проходи.

3.2. Товщина, розпилюваного матеріалу не повинна бути більшою за виступаючу частину пиляльного диска над столом.

3.3. При розпилюванні заготовок довжиною понад 1,5 м по обидва боки від верстата для підтримання заготовок встановлюється роликова опора.

3.4. При допилюванні заготовок необхідно застосувати штовхач, який виключає доторкання рук до пиляльного диска.

3.5. При роботі на пилках необхідно застосовувати розклинюючий ніж.

3.6. Забороняється виконувати гальмування обертових частин верстата і деталей рукою чи предметами.

3.7. Дискова пилка під час роботи повинна мати плавний хід і рухатися у площині, перпендикулярній до її валу. Забороняється працювати пилкою, що має качання і биття.

3.8. Дискові пилки повинні бути без тріщин і віддалених зубців.

3.9. Під час роботи на деревообробних верстатах забороняється спиратися на станину чи торкатися руками рухомих частин, закріплювати огородження, змащувати частини механізму, прибирати відходи, поправляти чи витягати застряглі матеріали та виконувати інші дії, що можуть призвести до травмування.

3.10. Безпечні верстати, які служать для обробки прямих предметів, повинні мати спрямовуючу лінійку.

3.11.  При роботі на круглопиляльному верстаті з ручною подачею для ручного розпилювання:

3.11.1. При поздовжньому розпилюванні верхньою частиною пилки її нижня частина повинна бути закрита під столом суцільною огорожею чи двома запобіжними щитами; позаду пилки повинен бути встановлений розклинюючий ніж. Відстань між лезом ножа і зубцями пилки не повинна перевищувати 10 мм.

3.11.2 Забороняється робота на круглопиляльному верстаті для поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа.

3.11.3. Переміщення розклинюючого ножа на необхідну величину слід виконувати легко, рукояткою чи штурвалом.

3.11.4.  Якщо поздовжнє розпилювання ведеться нижньою частиною пилки, то вся її неробоча частина повинна бути закрита запобіжним ковпаком. Нижня частина пилки закривається огорожею, що не заважає роботі.

3.11.5. При роботі на круглопиляльному верстаті з кареткою повинні застосовуватися на каретці затискачі, а. на столі - упори, для того, щоб матеріал, що розпилюють, не вискакував і не повертався у каретці, а каретка не просувалась далі потрібного.

3.11.6.  Щілина для пилки у столі верстата повинна бути не ширша 10 мм.

3.12. При роботі на круглопиляльному верстаті для поперечного розпилювання:

3.12.1.  Для подачі матеріалу до пилки повинні застосовуватися полозки чи інші пристосування, які мають упорні лінійки, що штовхають матеріал, який обробляється. Працювати без подавального пристосування не дозволяється.

3.12.2. Вся верхня частина пиляльного диска повинна бути огороджена міцним запобіжним ковпаком, що закриває всі зуби в непрацюючої пилки, а у працюючої пилки відкриває ту частину пиляльного диска, яка бере участь у пилянні.

3.12.3. На каретці, супорті чи полозках повинні бути вставлені щитки, що перешкоджають вильоту матеріалу. Для штовхання каретки чи супорта необхідно застосовувати рукоятки, що дозволяють працюючому не вводити руки у небезпечну зону верстата.

3.13. При роботі на фугувальному верстаті:

3.13.1. Робоча частина щілини стола фугувального верстата повинна бути закрита автоматично діючою огорожею, що дозволяє робітникові виконувати всі необхідні прийоми і відкриває ножову щілину лише на ширину деталі, яка обробляється.

3.13.2. Подавальні механізми фугувальних верстатів з механічною подачею (ланцюги, притискні ролики та ін.) огороджуються таким чином, щоб у механізмі залишилось відкритим лише те місце, у яке подається деревина.

3.13.3. При струганні на фугувальному верстаті з ручною подачею довжиною меншою 400 мм, чи товщиною меншою 50 мм, шириною меншою 50 мм слід користуватися колодками-штовхачами для подачі і притискання деревини.

3.14. При роботі на фрезерному верстаті:

3.14.1. На фрезерних верстатах робоча частина фрези повинна бути захищена суцільною металевою огорожею, а робоча частина - пересувною огорожею. Фрези необхідно закріплювати шаткими кріпильними деталями, які перешкоджають самовідгвинчуванню болтів, зміщенню чи вильоту інструменту.

3.14.2. При роботі на фрезерному верстаті із застосуванням спрямовуючої лінійки необхідно обов'язково   користуватися пристосуваннями, які встановлюються по обидва боки ріжучого інструменту і притискають деталь, що обробляється, до лінійки і до столу.

3.14.3. При фрезеруванні деталей перерізом меншим 3x3 см і деталей зі складною криволінійною формою профілю обов'язково   користуватися штовхачами.

3.14.4. При роботі без спрямовуючої лінійки необхідно застосувати кільце на шарикопідшипнику як опору для шаблона. При роботі великими ріжучими інструментами (диски та інші з радіусом більше 100 мм) необхідно укріплювати верхній кінець шпинделя і подавати матеріал закріпленим у каретці.

3.15. При роботі на свердлильному верстаті:

3.15.1. Патрони для свердл повинні бути гладкими і мати обтічну форму.

3.15.2. Для відбивання пазів і гнізд необхідно застосувати фрези.

3.15.3. Свердла повинні бути огороджені, причому в міру заглиблення свердла у деревину, огорожа повинна закривати ту частину інструмента, яка залишається згори, а в міру виходу свердла з отвору - огороджувати весь інструмент.

3.15.4. Матеріал, що обробляється, повинен міцно закріплюватись спеціальним затискачем.

3.15.6. Малі деталі рекомендується свердлити на верстатах з механічною чи пневматичною подачею.

3.15.7. Всі рухомі частини приводного вузла свердлильного верстата повинні бути огороджені.

3.16. При роботі на стругальному верстаті:

3.16.1. При роботі на стругальному верстаті без автоматичної подачі деревини (поздовжньо-стругальних верстатах) працюючі повинні оберігати себе від потрапляння пальців рук у щілину між столом і обертовим інструментом.

3.16.2. Особливу увагу слід приділяти міцності і надійності кріплення ножів, що запобігає їх вильоту і поломкам. Міцність кріплення ножів необхідно постійно перевіряти.

3.16.3. При установці спрямовуючих лінійок неробочі блоки щілини між столом повинні бути закриті. При обробці предметів, довших за стіл верстата, обов'язково застосовуються підтримуючі підставки.

3.16.4. При струганні предметів довжиною меншою 40 см і товщиною 7 см з ручною подачею необхідно для наведення матеріалу користуватися . спеціальними затискними колодками. Працювати без колодок небезпечно.

3.17. При роботі ручними інструментами:

3.17.1. Ручки молотків і ін. інструментів повинні бути виготовлені з міцної і в'язкої деревини.

3.17.2. Сокири, молотки, стамески, викрутки, напильники, рашпілі необхідно надійно насаджувати на ручки. Верстат повинен бути міцним і стійким, з ящиком чи шафою для інструментів.

3.17.3. Весь ручний інструмент необхідно щомісяця ретельно оглядати

і ремонтувати.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце, очистити обладнання від стружки, опилок та інших відходів, скласти інструмент у спеціально відведене місце.

4.2.  Повідомити безпосереднього керівника про всі неполадки і порушення, що були виявлені у процесі роботи.

4.3. Вимкнути живлення електричним струмом.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки і обличчя водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупинити деревообробне обладнання необхідно у таких випадках:

- при появі у механізмі незвичних стуків;

- при виявленні у деревині сторонніх предметів;

- якщо при дотику до деталей рами відчувається дія електричного струму.

5.2.  В аварійних ситуаціях необхідно негайно вимкнути подачу електроенергії та повідомити вчителя..

5.3.У випадку травмування чи пожежі негайно повідомити чителя.

____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П   _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи на свердлильному верстаті

1. Загальні положення

  - До роботи. на свердлильному верстаті допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи .

  - У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло у патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

2.6. Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

2.7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки необхідно відзначити центри отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладіть дерев'яну колодку.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

- не нахиляйте голови близько до свердла;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

- не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;

- для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіточкою;

- не гальмуйте руками патрон або свердло;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.7. При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

3.8. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку .

4.2. Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві.

4.3. Приведіть себе у порядок.

4.4. Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                      _____________         ____________________ ____

_______________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П   _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи на свердлильному верстаті

1. Загальні положення

  - До роботи. на свердлильному верстаті допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи .

  - У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло у патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

2.6. Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

2.7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки необхідно відзначити центри отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладіть дерев'яну колодку.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

- не нахиляйте голови близько до свердла;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

- не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;

- для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіточкою;

- не гальмуйте руками патрон або свердло;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.7. При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

3.8. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку .

4.2. Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві.

4.3. Приведіть себе у порядок.

4.4. Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П  _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

при виконанні електротехнічних робіт

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До  виконання електротехнічних робіт допускаються учні, які пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов інструктаж і на яку видано, завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. Дотримуйтесь правил поведінки для учнів у майстернях.

1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних та шкідливих факторів, стосовно до яких необхідно дотримуватися правил безпеки:

- дія електричного струму.

1.5. З метою запобігання пожежі, травм необхідно:

- утримувати в чистоті обладнання та приміщення,

- дотримуватись технологічної дисципліни,

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів,

- працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки,

- не користуйтесь відкритим вікном,

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Уважно огляньте робоче місце, приберіть усі зайві предмети. Робочий інструмент, пристосування і матеріал розташуйте у зручному і безпечному для користування порядку, перевірите справність інструменту.

2.3. Необхідно перевірити:

- наявність і справність захисних огороджень і пристосувань,

- надійність кріплення заземлюючих дротів, справність ріжучого інструменту.

3. Вимоги безпеки під час роботи

- Усі роботи можна виконувати тільки з дозволу вчителя.

- Перевіряти наявність напруги можна тільки за допомогою контрольної електричної лампочки або індикатора напруги.

- Вмикати електричний струм можна тільки з дозволу вчителя.

- Забороняється залишати без нагляду електричні пристрої й електромонтажні схеми, які перебувають під напругою.

5. У разі несправності, іскріння в елементах електричного кола необхідно від'єднати його від джерела струму і повідомити вчителя.

6.Виконувати монтаж електричних схем, вносити в них зміни можна тільки за умови вимкненого джерела електричного струму. Виконання робіт під напругою категорично забороняється.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Після закінчення електромонтажних робіт або за їх тимчасового
припинення джерело електричного струму необхідно вимкнути.

4.2.Інструменти та матеріали розмістити у відведених для них
місцях.

4.3.Прибрати робоче місце. Відходи змітати тільки спеціальною
щіткою.

4.4.Привести себе та робочий одяг в порядок. Вимити руки з милом.

4.5.Здати робоче місце черговому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть джерело електричного струму і повідомте вчителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П  _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

при виконанні електромонтажних робіт

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До  виконання електромонтажних робіт допускаються учні, які пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов інструктаж і на яку видано, завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. Дотримуйтесь правил поведінки для учнів у майстернях.

1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних та шкідливих факторів, стосовно до яких необхідно дотримуватися правил безпеки:

- дія електричного струму.

1.5. З метою запобігання пожежі, травм необхідно:

- утримувати в чистоті обладнання та приміщення,

- дотримуватись технологічної дисципліни,

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів,

- працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки,

- не користуйтесь відкритим вікном,

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Уважно огляньте робоче місце, приберіть усі зайві предмети. Робочий інструмент, пристосування і матеріал розташуйте у зручному і безпечному для користування порядку, перевірите справність інструменту.

2.3. Необхідно перевірити:

- наявність і справність захисних огороджень і пристосувань,

- надійність кріплення заземлюючих дротів, справність ріжучого інструменту.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Розмістити інструменти, матеріали та пристосування у зручному для користування місці: оснащення, яке застосовується частіше — праворуч, ближче до місця виконання робіт, а те, що використовується рідко, — ліворуч, далі від місця виконання робіт.

3.2.Працювати тільки справним інструментом.

3.3.Ріжучим та колючим інструментом користуватися обережно,
щоб не травмуватися. Під час зняття ізоляційної оболонки ножем
працювати від себе, з використанням підкладної дошки.

3.4.Електромонтажні роботи виконувати за відсутності напруги в
електричному колі, що складається.

3.5.Не можна перевіряти наявність напруги в електричному колі
на дотик пальцями.

3.6.Електромонтажні роботи слід виконувати так, щоб проводи не
перекручувались, не були туго натягнутими.

3.7.Стежити, щоб місця з'єднання проводів були міцно затиснуті
й заізольовані.

3.8.Якщо   під   час   роботи   виявляються   ознаки   пошкодження
електропроводки, запаху плавлення ізоляційної оболонки проводів,
диму, необхідно вимкнути джерело електричного струму та негайно повідомити вчителя.

3.9 Для вирівнювання та прокладання шнура треба користуватись ганчіркою або рукавицею і ні в якому разі не голою рукою. Монтувати електричне коло або ремонтувати прилади, якщо в колі є електричний струм, категорично заборонено.

3.10.Змонтоване електричне коло можна вмикати тільки з дозволу вчителя.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

Інструменти та матеріали розмістити у відведених для них
місцях.

Прибрати робоче місце. Відходи змітати тільки спеціальною
щіткою.

Привести себе та робочий одяг в порядок. Вимити руки з милом.

Здати робоче місце черговому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть  джерело живлення і повідомте учителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)             (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________                             ______________________

(особистий підпис)                                                          (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________                               ______________________

(особистий підпис)                                                                 (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________                                   ______________________

(особистий підпис)                                                                  (прізвище, ініціали)

____________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П   ____________________

(Підпис)

##### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи стамескою та долотом

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До  роботи долотом та стамескою допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень зобов'язаний:

- виконувати правила  поведінки в майстерні;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

- матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте у порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Працювати дозволяється тільки добре загостреним та справним інструментом. Ручки  інструментів не повинні мати сколів, тріщин, надломів.

3.2.Під час роботи стамескою її слід тримати правою рукою за ручку,
а лівою рукою обхопити передню грань стамески. Правою рукою натискувати
 на торець ручки, а лівою — регулювати напрямок різання і товщину стружки. У  процесі різання стамеску необхідно розміщувати під гострим кутом до напрямку волокон.

3.3.Долота і стамески треба ставити на верстат у спеціально обладнані
гнізда, розміщувати на верстаку лезами від себе так, щоб вони не виступали за краї кришки.

3.4.Забороняється різати стамесками, впираючись грудьми або коліна
ми у заготовку. Ні в якому разі не розміщувати руку та не утримувати
нею заготовку попереду леза стамески.

3.5.При довбанні отворів забороняється здувати дрібні відходи, оскільки
можна запорошити або травмувати очі.

3.6.Передавати інструмент можна лише ручкою вперед.

3.7.Щоб не порізатися, не можна перевіряти якість загострення леза
пальцями.

3.8.Зберігати інструменти у відведених для них місцях.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.2. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.3. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми чи появі несправності на  інструментах слід негайно припинити роботу та повідомити про це вчителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

______________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П    _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час виконання практичної роботи “Побутові електронагрівальні прилади”

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До   користування побутовими електронагрівальними приладами допускаються учні, які пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов інструктаж і на яку видано, завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. Дотримуйтесь правил поведінки для учнів у майстернях.

1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних та шкідливих факторів, стосовно до яких необхідно дотримуватися правил безпеки:

- дія електричного струму.

1.5. З метою запобігання пожежі, травм необхідно:

- утримувати в чистоті обладнання та приміщення,

- дотримуватись технологічної дисципліни,

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів,

- працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки,

- не користуйтесь відкритим вікном,

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Уважно огляньте робоче місце, приберіть усі зайві предмети. Робочий інструмент, пристосування і матеріал розташуйте у зручному і безпечному для користування порядку, перевірите справність інструменту.

2.3. Необхідно перевірити:

- наявність і справність захисних огороджень і пристосувань,

- надійність кріплення заземлюючих дротів.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Усі роботи можна виконувати тільки з дозволу вчителя.

3.2.Категорично забороняється занурювати електропроводи приладів,
їх струмопровідні частини у воду, а також сушити пластмасові деталі на
предметах, температура яких перевищує 40 °С.

3.3.Очищення зовнішніх поверхонь виконувати сухим тампоном

3.4.Вмикати електричний струм можна тільки з дозволу вчителя.

3.5.Забороняється залишати без нагляду ввімкнені електроосвітлювальні та нагрівальні прилади.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Після закінчення робіт або за їх тимчасового припинення джерело електричного струму необхідно вимкнути.

4.2.Інструменти та матеріали розмістити у відведених для них
місцях.

4.3.Прибрати робоче місце.

4.4.Привести себе та робочий одяг в порядок. Вимити руки з милом.

4.5.Здати робоче місце черговому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть джерело електричного струму і повідомте вчителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час користування креслярським інструментом

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До   користування креслярським інструментом допускаються учні, які пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов інструктаж і на яку видано, завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. Дотримуйтесь правил поведінки для учнів у майстернях.

1.4. З метою запобігання пожежі, травм необхідно:

- утримувати в чистоті обладнання та приміщення,

- дотримуватись технологічної дисципліни,

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів,

- працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом, при виявленні несправностей повідомте  вчителя

- не користуйтесь відкритим вікном,

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Уважно огляньте робоче місце, приберіть усі зайві предмети. Робочий інструмент, пристосування і матеріал розташуйте у зручному і безпечному для користування порядку, перевірите справність інструменту.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Усі роботи можна виконувати тільки з дозволу вчителя.

3.2. Уважно прочитати завдання.

3.3.Дібрати необхідний інструмент, раціонально розмістити його
на робочому місці. (Креслярське знаряддя розміщують праворуч, а
креслення — ліворуч.)

3.4.Під час виконання креслення треба сидіти прямо, не згорблюватись. Світло на креслення повинно падати зліва зверху, щоб тіні
в роботі.

3.5.Відстань від очей до креслення має бути близько ЗО см.

3.6.Під час креслення олівцем нахиляти його трохи в бік руху, не
натискуючи, щоб не зламати його та не прорвати папір. Чіткіші
лінії можна дістати, проводячи олівцем уздовж лінійки в зворотно
му напрямку.

3.7.Працюючи циркулем, спочатку відповідну довжину відрізка
визначити на лінійці, а потім відкласти на папері. Щоб провести
дугу кола, ніжку циркуля поставити в центр, обертаючи його за годинниковою стрілкою й нахиляючи трохи вперед. При цьому не натискувати сильно на циркуль,  бо на папері залишаться помітні сліди.

3.8.Колючий та ріжучий інструмент подавати тільки незагостреним кінцем.

3.9.Загострювати олівець слід лезом від себе.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.Після закінчення роботи інструмент протерти сухою тканиною.

4.2.Інструменти та матеріали розмістити у відведених для них
місцях.

4.3.Прибрати робоче місце.

4.4.Привести себе та робочий одяг в порядок. Вимити руки з милом.

4.5.Здати робоче місце черговому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлення несправностей під час роботи або у випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

(Підпис)

##### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час розмічання та виготовлення виробу

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До  розмічання та виготовлення виробу, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень зобов'язаний:

- виконувати правила  поведінки в майстерні;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

- матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте у порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1Ознайомитися з графічним документом виробу, запланованого для виготовлення.

3.2.Визначити та дібрати інструменти, необхідні для виготовлення виробу. Перевірити справність інструменту. Ручки мають бути гладенько оброблені, надійно закріплені, без тріщин, задирок, а робоча частина різального інструменту — правильно загострена.

3.3.Розмістити інструмент у зручному для користування місці.

3.4.Заготовки, що підлягають ручній обробці, міцно затиснути у
верстат або інший пристрій.

3.5.Під час пиляння слід направляти пилку за допомогою бруска.

3.6.Щоб не поранитися різальним інструментом, треба класти його ріжучою частиною донизу, від себе.

3.7.Передавати інструмент з рук в руки лише ручкою вперед.

3.8.Переносити   інструмент   можна,   коли   їх  леза  закриті  або
інструмент міститься у спеціальному футлярі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Почистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.2. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.3. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми чи появі несправності на  інструментах слід негайно припинити роботу та повідомити про це вчителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

(Підпис)

##### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час художнього оздоблення виробу

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи по художньому оздоблення виробу допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень зобов'язаний:

- виконувати правила  поведінки в майстерні;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

- матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте у порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Не класти на стіл зайві матеріали й інструмент.

3.2.Стежити за своєю робочою позою, зберігаючи правильну осанку.

3.3Працювати з барвниками, розчинниками дуже обережно, не допускати їх попадання на відкриті частини тіла, особливо оберігати обличчя й очі.

3.4.Наносити лак можна тільки у не житлових приміщеннях або спеціально відведених місцях, обладнаних вентиляцією.

3.5.Руки перед лакуванням бажано змастити вазеліном, а після роботи витерти їх насухо чистою ганчіркою.

3.6.У разі попадання лаку на шкіру вимити руки з милом: якщо лак не змивається, змочити його нашатирним спиртом.

3.7.Різальний інструмент є джерелом підвищеної небезпеки, тому добирати його слід відповідно до своїх можливостей, не тримати пальці лівої руки на лінії різання, не займатися сторонніми справами під час виконання робіт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Почистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.2. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.3. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми чи появі несправності на  інструментах слід негайно припинити роботу та повідомити про це вчителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

(Підпис)

##### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час конструювання виробу

І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи по конструюванню виробу допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Учень зобов'язаний:

- виконувати правила  поведінки в майстерні;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

- матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте у порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1 Неухильно виконувати загальні правила безпечної праці під час роботи в шкільних майстернях,

3.2. Графічні документи розміщувати на спеціальних підставках.

3.3.Перед виконанням роботи  уважно вивчити креслення виробу , спланувати послідовність виготовлення  виробу.

3.4.Підготувати необхідні інструменти і матеріали. Розмістити їх у зручному для користування місці. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

3.5.Приступати до роботи після дозволу вчителя.

3.6.Виконуючи роботу, бути уважним, не відволікатись зайвими справами.

3.7Не піднімати високо деталі під час виконання контролю розмірів

3.8.Усі складальні операції, при яких застосовують ударні та різальні інструменти, виконувати тільки за наявності на робочому місці захисного екрана.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Почистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.2. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.3. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми чи появі несправності на  інструментах слід негайно припинити роботу та повідомити про це вчителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

(Підпис)

#### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час пиляння деревини ножівкою

І. Загальні положення

1.1. До пиляння деревини ножівкою допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи. Ці знання закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. Небезпечність у роботі :

- пошкодження рук, тіла під час роботи несправним інструментом;

- пошкодження рук, тіла при запилюванні без застосування пристроїв.

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність інвентаря (щітки, совка), справність верстака (затискні коробки, упор для пиляння, затичні клини, пристрої для креслення).

2.3. Розкладіть на верстаку інструменти індивідуального користування у порядку, встановленому учителем. Все зайве приберіть.

2.4. Без дозволу учителя до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

- Працювати лише гострим, добре налагодженим та справним
інструментом.

- Не тримати ліву руку під час пиляння близько до зубців пилки.

- Під час запилювання користуватися напрямним бруском, бути уважним, щоб не поранити руки. Пиляти на повний розмах пилки можна лише тоді, коли пил
ка ввійде на 3...5 см у деревину.

- При закручуванні тятиви на лучковій пилці не слід нахиляти
ся на неї, оскільки закрутка може вдарити в лице.

- Закінчивши роботу, полотно лучкової пилки повернути зубця
ми всередину, ножівку помістити у футляр і покласти на відведене для неї місце.

6.Тирсу прибирати тільки щіткою - зміталкою. Ні в якому разі не
здмухувати, оскільки можна запорошити очі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте учителеві.

4.2. Перевірте стан інструментів і поскладайте їх.

4.3. Приберіть робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку і не змітайте її рукою.

4.4. Перевірте наявність та справність всіх деталей верстака.

4.5. Приведіть себе у порядок.

4.6. Виходьте з майстерні тільки з дозволу учителя.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5.1. У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть роботу і повідомте про це вчителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

(Підпис)

#### ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час стругання

І. Загальні положення

1.1. До стругання деревини ножівкою допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи. Ці знання закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. Небезпечність у роботі :

- пошкодження рук, тіла під час роботи несправним інструментом;

- пошкодження рук, тіла при запилюванні без застосування пристроїв.

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність інвентаря (щітки, совка), справність верстака (затискні коробки, упор для пиляння, затичні клини, пристрої для креслення).

2.3. Розкладіть на верстаку інструменти індивідуального користування у порядку, встановленому учителем. Все зайве приберіть.

2.4. Без дозволу учителя до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

Працювати лише гострим, добре налагодженим та справним
інструментом.   Ручка   рубанка   (шерхебеля)   повинна   бути   міцно
закріплена на корпусі інструмента, без тріщин та сколів.

Залізко інструмента треба міцно затискувати в колодці. Його
ріжуча частина не повинна мати вибоїн, задирок.

3.	На  робочому  місці  мають  бути  лише  ті  інструменти,   що
потрібні для стругання і контролю.

4.	Налагоджуючи стругальний інструмент, не можна допускати,
щоб різець випав з колодки. Вибиваючи клин або різець, інструмент слід тримати над верстаком і підтримувати лівою рукою. Стругаючи, не можна натискувати правою рукою на різець рубанка або шерхебеля. Натискувати треба на подушку або задній торець колодки.

- Не можна перевіряти долонею якість стругання оброблюваної
деталі та якість загострення ріжучої частини залізка (різця).

- Під час стругання ліву руку треба тримати так, щоб вона не
торкалась обструганої поверхні.

- Усі стругальні інструменти треба класти на робоче місце бо
ком, різцями від себе.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте учителеві.

4.2. Перевірте стан інструментів і поскладайте їх.

4.3. Приберіть робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку і не змітайте її рукою.

4.4. Перевірте наявність та справність всіх деталей верстака.

4.5. Приведіть себе у порядок.

4.6. Виходьте з майстерні тільки з дозволу учителя.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5.1. У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть роботу і повідомте про це вчителя.

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

#### ІНСТРУКЦІЯ  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ

###### З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

1. Своєчасно приходити на заняття в спеціальному одязі (халаті або фартусі і нарукавниках, береті), після дзвінка зайняти своє робоче місце. Переходити на інше робоче місце можна тільки з дозволу вчителя.

Бути уважним до повідомлень учителя. Після отримання зав
дання дібрати необхідний інструмент, перевірити його справність,
вивчити технологічну карту, розпочати виконання роботи.

- Інструменти  загального  користування  одержувати  з  дозволу
вчителя.

- На робочому місці інструменти розміщувати в певному поряд
ку: ті, що застосовуються частіше — ближче до себе, ті, які використовуються рідко, — далі. На робочому місці не повинно бути
нічого зайвого.

- Інструментом користуватися тільки за призначенням.

- Під час виконання робіт не ходити без потреби по майстерні,
не розмовляти, не заважати працювати іншим учням.

- Робоче  місце  утримувати  в чистоті  й  своєчасно  прибирати
відходи. Працювати уважно, спокійно, не поспішати.

- Якщо потрібно звернутися до вчителя, треба підняти руку. А
якщо вчитель звертається до класу, — негайно припинити роботу.

- Без   дозволу   вчителя   категорично   забороняється   вмикати
електричні пристрої, рубильники, механічне обладнання, виносити
з майстерні інструменти.

9.У разі одержання травми негайно повідомити вчителя.

- Після  завершення  роботи  привести себе,  робочий  одяг та
місце в порядок. Інструменти покласти на відведене для них місце.
Робоче місце здати вчителю.

11.Під час перерви всім учням виходити з майстерні, а черговим відкривати кватирки для провітрювання приміщення.

________________________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ № ____

при прасуванні швейних виробів

І. Загальні положення

1.1.  Необхідно дотримуватись правил  поведінки для учнів. Не допускається знаходження на робочому місці сторонніх осіб, вживання спиртних напоїв, забороняється палити.

1.2.  З метою запобігання пожежі необхідно утримувати у чистоті обладнання та приміщення, слідкувати за справністю заземлюючих пристроїв і захисних огороджень.

1.3.  Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

1.4. У процесі роботи необхідно дотримуватись правил особистої гігієни:

- дотримуватися чистоти;

- відпочивати, вживати їжу під час встановлених перерв у спеціально відведених місцях (їдальні);

-  при поганому самопочутті, пораненнях, опіках звернутися до медпункту, невеликі пошкодження-обробити антисептичними розчинами і накласти бинтову пов'язку.

.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, волосся заправте під головний убір.

2.2.  Приберіть робоче місце, перевірте:

- щоб підлога була рівною, неслизькою;

- наявність діелектричного килимка, дерев'яної решітки.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконуйте тільки доручену роботу.

3.2. Забороняється:

- вимикати електрообладнання мокрими руками;

-  працювати на несправному, електрообладнанні, без діелектричного килимка;

- залишати працююче електрообладнання без нагляду; вмикати його без наявності та справності заземлення, занулення та ізоляції проводів живлення;

- проводити роботу, якщо на підлозі розлита вода.

3.3.  Ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку, стежте за її нормальною роботою, щоб підошва праски не доторкалась до шнура.

3.4. Остерігайтеся рухомих частин електрообладнання. Не спирайтесь на електрообладнання та огородження.

3.5. Не допускайте розпилення, розливання миючих засобів.

3.6. Не передоручайте іншим особам роботи на електрообладнанні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення робіт обов'язково вимкніть все електрообладнання, воду.

4.2.  Приберіть робоче місце.

4.3.  Зніміть спецодяг і складіть у відведеному для цього місці.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Вимкнути електрообладнання у таких випадках:

- при раптовому припиненні подачі електроенергії;

- при загорянні обмотки електродвигуна або проводів;

- при наявності запаху гуми, пластмаси;

- при виявленні несправності у роботі обладнання або при появі небезпечної напруги на струмонепровідних частинах електрообладнання.

5.2. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, забезпечте огорожу небезпечної зони, попередьте про небезпеку тих, хто працює поруч. При необхідності вжийте заходів для евакуації працюючих із небезпечної зони.

5.3. Повідомте про випадок адміністрацію, до ліквідації аварії самі не приступайте.

5.4. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

__________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №

при роботі в кабінеті кулінарії

1. Загальні положення

1.1. Дотримуйтесь правил поведінки для учнів. Не допускайте знаходження на робочому місці сторонніх осіб.

1.2.  Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, і на яку видамо завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. У процесі роботи можлива поява наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, стосовно яких необхідно дотримуватись заходів безпеки: рухомі механізми, рух повітря, недостатня освітленість робочої зони, можливість появи небезпечної електричної напруги на струмопровідних частинах обладнання, гострі кути, задирки на обладнанні й тарі, дія ріжучих предметів, падіння тари.

1.4. З метою запобігання пожежі та електротравм утримуйте в чистоті обладнання та приміщення, слідкуйте за справністю заземлюючих пристроїв,   за   наявністю  діелектричних   килимків   біля   електрообладнання, знайте розміщення та вмійте користуватись засобами пожежогасіння.

1.5. При виявленні несправності обладнання, пристосувань інструменту, а також при пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні працівників негайно повідомте про це керівника.

1.6. Необхідно знати і застосовувати заходи усунення небезпеки і надання першої (долікарської) допомоги потерпілому.

1.7. Не усувайте самі несправностей електромережі та електрообладнання.

1.8. Не працюйте на несправному обладнанні.

1.9. Для виконання робіт необхідний спецодяг.

1.10. У процесі роботи дотримуйтесь правил гігієни:

-  дотримуйтесь особистої чистоти, чистоти одягу, взуття та інших засобів захисту;

- утримуйте в чистоті технологічне обладнання;

-  відпочивайте, вживайте їжу у спеціально відведених для цього місцях;

- при поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень, опіків, нагноєнь звертайтесь до медпункту, невеликі пошкодження обробіть антисептичним розчином і накладіть пов'язку із бинту.

1.11. Учень має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров'я людей, які його оточують.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.  Одягніть і приведіть у порядок спецодяг. Вийміть із кишень спецодягу гострі, зайві предмети.

2.2. Звільніть робоче місце від сторонніх предметів.

2.3. Перевірте справність терморегулятора та перемикачів електропечі (електрошафи).

2.4. Перевірте наявність води у водогоні.

2.5. Негайно зупиніть роботу обладнання, вимкніть електрообладнання, якщо корпус обладнання опинився під напругою.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконуйте тільки доручену роботу.

3.2. При ручній обробці дотримуйтесь наступних правил:

- при роботі з ножем тримайте ніж лезом від себе;

-  розкривання та розпаковку тари здійснюйте з використанням спеціального інструменту;

- консервні банки відкривайте спеціальним ключем;

- розробку мороженого м'яса та риби здійснюйте після їх розмороження;

- при смаженні напівфабрикатів накладайте їх на сковороду з нахилом від себе;

-  мийте та чистіть посуд від залишків їжі за допомогою скребків, щіток – йоршиків.

3.3.  Не підігрівайте їжу в герметичне закритому посуді.

3.4.  При закладанні у киплячий жир картоплі та інших овочів не допускайте потрапляння води.

3.5.  Кришки котлів для приготування страв, каструль та іншого на плитного посуду із гарячою їжею відкривайте обережно рухом на себе.

3.6. Не переносьте сировини, продуктів у несправній тарі. Переносьте продукти в жорсткій тарі, одягнувши рукавиці.

3.7. Забороняється працювати біля електропечі (електрошафи, електросковороди) з голими руками, без спеціальних рукавиць.

3.8. Не працюйте несправним інструментом, держаки повинні мати запобіжні виступи.

3.9.  Не використовуйте емальованого посуду з пошкодженою емаллю.

3.10. Алюмінієвий і дюралюмінієвий посуд використовуйте тільки для приготування і короткочасного зберігання їжі.

3.11. Заливайте жир в жаровню, сковороду до їх ввімкнення.

3.12. Не працюйте з електрообладнанням, біля якого немає діелектричних килимків.

3.13. Слідкуйте за надійністю кріплення дверцят камер печі на петлях.

3.14. Завантажуйте обладнання сировиною рівномірно, невеликими порціями.

3.15.  Направляйте продукт всередину робочої камери обладнання спеціальним пристосуванням - лопатками.

3.16. Не тримайте ножа в руках при операціях, не зв'язаних з нарізанням продуктів.

3.17. Не залишайте ножа в оброблюваній сировині.

3.18. Користуйтесь спеціальними інвентарними підставками.

3.19. При виникненні у процесі роботи електрообладнання шуму, стуку, гудіння, його необхідно вимкнути і викликати майстра по обслуговуванню (механіка).

3.20.  Негайно зупиніть роботу обладнання і вимкніть електроенергію, якщо корпус обладнання опинився під напругою.

3.21.  Не дозволяється працювати з електрошафою із несправними терморегуляторами, із знятими кожухами, які закривають прилади та електрокомунікації.

3.22. Не залишайте без нагляду працююче обладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть електрообладнання, перемикачі, рубильники.

4.2. Перекрийте крани на водогоні.

4.3.  Приберіть робоче місце.

4.4. Про виявлені недоліки повідомте адміністрацію.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, забезпечте огорожу небезпечної зони, попередьте вчителя про небезпеку

  - До ліквідації аварії самі не приступайте.

5.3.    При нещасному випадку повідомте вчителя або медичну сестру.

__________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час прибирання приміщень

1. Загальні положення

1.1 Під час прибирання приміщень потрібно пам'ятати, що порушення техніки безпеки, проява неуважності і небезпечності може призвести до травматизму, враженню електричним струмом або до більш тяжких наслідків.

1.2. Весь інвентар прибираючого повинен бути в справному стані і зберігатися тільки у відведеному для нього місці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Перед початком роботи необхідно одягнути спецодяг, провести огляд інвентаря, яким буде проводитись прибирання.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Під час прибирання не залишайте інвентар на проході та поблизу дверей. Прибирання не проводити під час роботи обладнання. Чищення від пилу і бруду  електроустаткування не проводити без попереднього відключення від електромережі.

3.2.Використання вологих ганчірок для чищення електрообладнання ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

3.3 При прибиранні місць, які розташовані на висоті, застосовувати спеціальні пристосування для прибирання, які забезпечують безпеку проведення робіт. При застосуванні драбин, стільців і їм подібних необхідна присутність підстраховуючої особи.

3.4.При роботі з миючими засобами необхідно пам'ятати, що для отримання розчинів їх всипають або вливають невеликими порціями в воду, а не навпаки.

3.5.Зібране при прибиранні сміття і виробничі відходи повинні заноситись у відведені місця.

3.6.При травмуванні необхідно звернутися за першою допомогою.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.Весь інвентар потрібно покласти на місце. Після прибирання потрібно ретельно вимити руки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, забезпечте огорожу небезпечної зони, попередьте вчителя про небезпеку

  - До ліквідації аварії самі не приступайте.

5.3.При нещасному випадку повідомте вчителя або медичну сестру.

_________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи при шитті на швейній машині

1.Загальні положення

  - Інструкція з безпеки під час роботи при шитті на швейній машині поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять .

  - Інструкція розроблена на основі „Правил безпеки під час роботи з трудового  навчання в загальноосвітні навчальних закладах”.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи  предметів і матеріалів.

2.2. Волосся сховати під косинку, рукави одягу застебнути.

2.3. Починай виконувати завдання тільки з дозволу керівника гуртка.

2.4. Виконуй тільки ту роботу, яка передбачена завданням або дорученням керівника гуртка.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не нахиляйсь близько до рухомих та обертових частин машини.

3.2. Під час роботи вколюй голки в спеціальну подушечку.

3.3. Не тягни тканину й не підштовхуй її під лапку під час шиття.

3.4. Стеж за правильним положенням рук.

3.5. Перевіряй, чи немає у виробі голки чи шпильки.

3.6. Не доторкайсь до носа рукою під час роботи машини.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибери робоче місце.

4.2. Зніми спецодяг.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.У разі виникнення пожежі або загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався в сусіднє приміщення;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену проводку можна гасити водою або будь-яким наявним вогнегасником.

# __________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

## ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

## НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи при вишиванні виробів

1.Загальні положення

1.1.  Інструкція з безпеки під час роботи при вишиванні виробів поширюється

на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять .

1.2. Інструкція розроблена на основі „Правил безпеки під час роботи з трудового

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Звільніть робоче місце від усяких непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.2. Перевір кількість голок перед початком роботи.

2.3. Починай виконувати завдання тільки з дозволу керівника гуртка.

2.4. Виконуй тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником гуртка.

3. Вимоги безпеки під час роботи

  - Не вколюй голку в оброблюваний матеріал або в свій одяг. В жодному разі

не бери голку до рота.

3.2. Під час роботи вколюй голку в спеціальну подушечку.

3.3. Запасні голки зберігай в гольнику в сухому місці.

3.4. Передавай голку товаришу тупим кінцем.

3.5. Коли шиєш, користуйся наперстком.

3.6. Не використовуй голку замість булавки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибери робоче місце.

4.2. Перевір кількість голок після закінчення роботи. Обов’язково знайди

ті голки, яких не вистачає.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.У разі виникнення пожежі або загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався в сусіднє приміщення;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену проводку можна гасити водою або будь-яким наявним вогнегасником

__________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П       _____________________

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ №______

під час роботи при в’язанні  виробів

1.Загальні положення

  - Інструкція з безпеки під час роботи при в’язанні  виробів поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять .

  - Інструкція розроблена на основі „Правил безпеки під час роботи з трудового

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Звільніть робоче місце від усяких непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.2. Клубки з нитками розміщуй в спеціальних пластмасових ємностях для  клубків або ж у коробці чи кошику на підлозі.

2.3. Починай виконувати завдання тільки з дозволу керівника гуртка.

2.4. Виконуй тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником гуртка.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1. В’язати слід, сидячи на стільці із спинкою.

3.2. Не нахиляйся низько над завданням і не сутулься.

3.3. Не слід забувати, що спиці досить гострі і можуть поранити вас і тих, хто знаходиться поруч.

3.4. Не можна сидіти близько один біля одного під час в’язання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибери робоче місце.

4.2. Спиці слід розміщувати в сумці на дні горизонтально.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.У разі виникнення пожежі або загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався в сусіднє приміщення;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену проводку можна гасити водою або будь-яким наявним вогнегасником.

# _________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

(особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)